Příloha č. 1 k zadávacím podmínkám zakázky
„Dodávka zahradního sekacího traktoru“
Typ: …..
Výrobce: ….
Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

Typ motoru: vznětový, vodou chlazený	Typ motoru: vznětový, vodou chlazený
Objem motoru: min. 1000 cm3	Objem motoru: ………… cm3
Výkon: min.23 HP	Výkon: ………… HP
Motor umístěn za řidičem (nad zadními koly)	Motor umístěn za řidičem (nad zadními koly)
Převodovka hydrostatická nebo plynulá bezstupňová převodovka s uzávěrkou diferenciálu	Převodovka hydrostatická nebo plynulá bezstupňová převodovka s uzávěrkou diferenciálu
Řízení hydraulické	Řízení hydraulické
Volant nastavitelný na sloupku řízení	Volant nastavitelný na sloupku řízení
Pojezdová rychlost: min. 15 km/hod	Pojezdová rychlost: ………. km/hod
Bez zadní nápravy či spojení mezi zadními koly	Bez zadní nápravy či spojení mezi zadními koly
Nádrž na palivo o objemu min. 18 litrů	Nádrž na palivo o objemu ………… litrů
Osvětlení: min. 2 světla přední + směrovky vpředu, min. 2 světla zadní + směrovky vzadu	Osvětlení: ………. světla přední + směrovky vpředu, …… světla zadní + směrovky vzadu
Bezpečnostní kontakt stroje (na či pod sedadlem řidiče)	Bezpečnostní kontakt stroje (na či pod sedadlem řidiče)
Poloměr otáčení: max. 1,1 m	Poloměr otáčení: …….. m
Žací ústrojí mezinápravové se šířkou záběru min. 120 cm a nastavitelnou výškou sekání, ovládané hydraulicky nebo elektronicky.	Žací ústrojí mezinápravové se šířkou záběru min. 120 cm a nastavitelnou výškou sekání, ovládané hydraulicky nebo elektronicky.
Sběrný koš musí přímo navazovat na žací ústrojí bez odtahového kanálu	Sběrný koš musí přímo navazovat na žací ústrojí bez odtahového kanálu
Systém pro sběr trávy s košem o objemu min. 600 litrů	Systém pro sběr trávy s košem o objemu …….. litrů
Konstrukce sekačky musí umožňovat současné použití žacího ústrojí a systému pro sběr trávy, přičemž musí umožňovat posečení i vysoké trávy a mokré trávy	Konstrukce sekačky musí umožňovat současné použití žacího ústrojí a systému pro sběr trávy, přičemž musí umožňovat posečení i vysoké trávy a mokré trávy
Ovládání a manipulace koše (zvedání, vyprazdňování a sklápění) je zajištěno elektromagnetickým tlačítkem	Ovládání a manipulace koše (zvedání, vyprazdňování a sklápění) je zajištěno elektromagnetickým tlačítkem
Hydraulické vyklápění koše s výškovým dosahem min. 1,8 m	Hydraulické vyklápění koše s výškovým dosahem ….. m
Vyprazdňování koše bez nutnosti opuštění obsluhy sedadla řidiče	Vyprazdňování koše bez nutnosti opuštění obsluhy sedadla řidiče
Ramena zdvihu koše připevněna k rámu traktoru před zadní nápravou resp. zadními koly	Ramena zdvihu koše připevněna k rámu traktoru před zadní nápravou resp. zadními koly
Ochrana nožů a žacího ústrojí proti poškození nárazem na pevnou překážku (pojistné šrouby)	Ochrana nožů a žacího ústrojí proti poškození nárazem na pevnou překážku (pojistné šrouby)
Výstražný maják	Výstražný maják
Ovládání spouštění nožů elektromagnetickým tlačítkem	Ovládání spouštění nožů elektromagnetickým tlačítkem
Čelní hydraulický závěs	Čelní hydraulický závěs
Součástí dodávky bude výbava sekačky dle legislativních požadavků ČR	Součástí dodávky bude výbava sekačky dle legislativních požadavků ČR
Schválení pro provoz na pozemních komunikací	Schválení pro provoz na pozemních komunikací
Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ	Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ
Cena stroje....... Kč bez DPH

Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat.